## Slide 1: Электроёмкость. Конденсаторы

## Slide 3
Диэлектрик
Проводник
Проводник
Чем меньше увеличивается напряжение с увеличением заряда, тем больший заряд можно накопить.

## Slide 4
Диэлектрик
Проводник
Проводник
Электроёмкость — это физическая величина, характеризующая способность тела накапливать заряд.
Электроёмкость двух проводников — это отношение заряда на одном из проводников к напряжению между ними:

## Slide 5: Конденсатор
Конденсатор — система проводников, используемых для накопления заряда.
Обкладки
Диэлектрик
Толщина диэлектрика в конденсаторе должна быть значительно меньше, чем размеры проводников.

## Slide 6: Плоский конденсатор
Для плоского конденсатора:
— диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
— электрическая постоянная:

## Slide 7
Классификация конденсаторов
По типу диэлектрика
По назначению
По форме

## Slide 8
Формы конденсаторов
Сферические
Цилиндрические
Плоские

## Slide 9
Диэлектрики в конденсаторах
Бумажные
Электролитические
Керамические

## Slide 10
Назначения конденсаторов
Переменная электроёмкость
Постоянная электроёмкость

## Slide 11
Конденсатор с переменной ёмкостью

## Slide 12: Конденсаторные батареи
Заряд:
Напряжение:
Емкость батареи:
Заряд:
Напряжение:
Емкость батареи:
+
+
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–
Последовательное соединение
Параллельное соединение

## Slide 13: Когда конденсатор с постоянной электроёмкостью зарядили от источника тока, напряжение между пластинами конденсатора составило 300 В. После этого, к конденсатору подключили лампочку, которая прогорела ровно 1,5 с, а потом погасла. Предполагая, что в течение этих полутора секунд, по лампочке проходил постоянный ток в 20 мА, определите электроёмкость данного конденсатора.
Дано:

## Slide 14: Изначально покоящийся электрон, пролетев от одной пластины конденсатора до другой, развил скорость . Заряд конденсатора составляет 2 нКл, а диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна 2. Если площадь пластины конденсатора равна , то, каково расстояние между пластинами?
Дано:
СИ

## Slide 15: Изначально покоящийся электрон, пролетев от одной пластины конденсатора до другой, развил скорость . Заряд конденсатора составляет 2 нКл, а диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна 2. Если площадь пластины конденсатора равна , то, каково расстояние между пластинами?
Дано:

## Slide 16: Изначально покоящийся электрон, пролетев от одной пластины конденсатора до другой, развил скорость . Заряд конденсатора составляет 2 нКл, а диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна 2. Если площадь пластины конденсатора равна , то, каково расстояние между пластинами?
Дано:

## Slide 17: Основные выводы
Электроёмкость — это величина, которая характеризует способность тела накапливать заряд.
Конденсатор — это устройство для накопления заряда, которое состоит из двух проводников, разделенных диэлектриком.
Электроёмкость конденсатора — это отношение заряда на одном из проводников к напряжению между проводниками:
Электроёмкость плоского конденсатора: